## Slide 1: Etude d’exécution des voiles par passes par Benoit CAYZAC (Bouygues Construction)
1

## Slide 2
Objectifs de la phase exécution : les études doivent permettre pour chaque tronçon de :
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Définir la méthodologie de suivi des déplacements
Vérifier la stabilité générale
Vérifier l’équilibre horizontal des voiles
Vérifier l’équilibre vertical des voiles
Etablir les plans d’exécution
En fonction de l’analyse de risque du site (G2 PRO et G3).
Mise en place d’un suivi de déplacements.
Mise en place de seuils de déplacements.
Définition d’une procédure en cas de dépassements.
Analyse vis-à-vis du grand glissement.
Sur la base de l’analyse réalisée en G2PRO.
Mise à jour suivant modifications d’hypothèses (géotechniques / géométriques / site / hydrologie)
Vérification du soulèvement du voile en fonction de l’inclinaison du butonnage et des conditions de frottement voile/terre
Evaluer les efforts dans les appuis (butons provisoires /planchers définitifs)
Dimensionner les butons / les semelles / les corbeaux / les bêches.
Dimensionner le voile en béton armé (phases provisoires et définitives)
Réalisation des vues en plan / coupes / élévations en coffrage et armatures, prenant en compte les phases provisoires et définitives, et nécessaires à la réalisation sur site
Déplacements non évaluables par le calcul
Ordre de grandeur à définir en début du chantier

## Slide 3
Intervenants et interfaces études :
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Etudes d’exécution
Etude de conception
Sensibilité des avoisinants
Caractéristiques géotechniques du site
Vérification de la validité du mode opératoire
Géotechnicien G3
Entreprise de rabattement de nappe
Mise à jour de l’étude de conception en fonction des d’hypothèses d’EXE.
Coordination géotechnique des différents intervenants.
Suivi des déplacements.
Etude de la mise hors d’eau du site
Entreprise de VPP
Entreprise de terrassement
Installation de chantier.
Phasage (passes / butonnage provisoire).
Suivi des déplacements.
Dimensionnement des butons.
Entreprise de Gros-Oeuvre
Bureau d’étude structure
Calculs de poussées / dimensionnement des éléments / ferraillages
Plans d’exécutions intégrant les interfaces entre butons provisoires et ouvrages définitifs.
Suivi des déplacements.
Contrôle et suivi

## Slide 4
Calcul de la poussée :
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Le calcul doit être phasé pour être cohérent avec la réalisation du voile par ceintures horizontales.
La poussée retenue est la poussée active Ka (pour prendre en compte les déplacements du voile ) avec d/f=0 (pour prendre en compte les bandes drainantes).
              Les paramètres géotechniques doivent être définis pour les phases provisoires (Ctravaux/jtravaux) et pour les phases définitives (C’/j’) en fonction de la durée des phases.
              Les surcharges doivent être cohérentes avec les contraintes travaux et les contraintes définitives.
              La hauteur de la poussée est à prendre compris la hauteur de la bêche.
Plusieurs méthodes utilisables :
Modèles géotechniques « complexes » phasés.
                Modèles RDM « simples » phasés.

## Slide 5
Calcul de la poussée : Modèles géotechniques « complexes » phasés.
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Phases provisoires | Phase définitive chantier | Phase définitive

## Slide 6
Calcul de la poussée : Modèles rdm « simples » phasés.
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Phases provisoires | Phase définitive chantier | Phase définitive
Pour le calcul des butons et semelles :
Ajustement avec un palier horizontal de la valeur max de la poussée sur H/2.

## Slide 7
Calcul de la poussée : Modèles rdm « simples » phasés.
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Exemple pour un sol monocouche
Exemple pour un sol multicouche

## Slide 8
Vérification de la stabilité verticale : soulèvement du voile
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Risque identifié pour des butons « très » verticaux
 Justification non nécessaire si l’angle de la résultante de la poussée dans les butons est supérieur à 40°
Dans le cas contraire :
d/f = 2/3
Ctrav/jtrav
Diagramme non corrigé entre 0 et H/2
Rapport résistance/sollicitations = 1

## Slide 9
Prise en compte de la bêche :
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
La réalisation d’une bêche est recommandée.
Sa réalisation représente un élément de sécurité pour la stabilité du pied du voile par passes.
2 types de bêches :
Bêche sans butée = bêche coffrée | Bêche avec butée = bêche pleine fouille
Avantages | Avantages
Réalisation simple après projection de la dernière passe | Réduction des efforts dans le buton inférieur Réduction des dimensions de semelles de butons Risque de rotation en pied de voile maitrisé
Inconvénients | Inconvénients
Efforts importants dans les butons inférieurs Ferraillage important pour le fonctionnement en console sous le dernier niveau de buton 2 niveaux de butons à minima pour assurer l’équilibre du voile. | Réalisation stricte soumise à un plan de contrôle

## Slide 10
Bêche avec butée  réalisation stricte avec plan de contrôle
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
A définir en amont avec l’entreprise de voile par passes.
Le terrain situé devant la bêche ne doit pas être remanié.
La bêche doit être coulée en place, pleine fouille (pas de coffrage) avant projection de la dernière passe
Facteur de sécurité global de la butée à prendre en compte = 1,485 (1,35x1,1)

## Slide 11
Calcul des semelles de butons :
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Les semelles de butons sont des ouvrages provisoires.
Elles sont mises en charge lors de la mise en place du buton.
Elles ne se trouvent jamais à proximité d’une risberme provisoire.
Il est recommandé que :
la surface d’assise soit perpendiculaire à la résultante des efforts dans les butons (id=1)
l’inclinaison de la surface d’assise soit au plus près de 45°
les déformations soient maitrisées par un suivi et par une recharge des butons au niveau des corbeaux
Sous ces conditions, il est admis :
- que le calcul de portance des semelles soit mené uniquement en combinaison fondamentale de l’ELU
- de retenir forfaitairement ib = 0,5 (annexe 3-A)

## Slide 12
Calcul des butons :
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Les charges sur les butons sont précisées sur les plans par le BE structure
Le dimensionnement est assuré par l’entreprise de VPP en fonction du matériau, de la charge et de la longueur.
L’entreprise de VPP doit s’assurer de l’homogénéité de la section du buton en cas de réutilisation.

## Slide 13
Disposition pour les corbeaux :
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Pour pouvoir gérer les déplacements du voile :
Les têtes de butons doivent rester libre en tête.
La mise en charge des butons est réalisée par un coin .
Dans ces conditions, 2 types de corbeaux sont recommandés :
Corbeaux en béton armé
    Corbeaux métalliques
Les corbeaux type cigares sont à proscrire

## Slide 14
Calcul du voile et ferraillage :
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Calcul selon EC2
Les bandes noyées et corbeaux sont dimensionnées avec Ctravaux/jtravaux pour la phase de butonnage définitif
Les aciers à façonner sur site (pliés/dépliés) sont limités à du HA 14
Les armatures de reprise de passes (avec équivalence) et longueurs de recouvrement sont indiqués sur plans

## Slide 15
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 2 – Etudes d’exécution des Voiles Par Passes (VPP)
Plans d’exécution :
Elévation
Vue en plan
Coupe type
Charges dans les butons
Impact avec semelles du bâtiment
Ferraillage semelle