## Slide 1: Mode opératoire et dispositions constructives des Voiles Par Passes (VPP) par Valentin DUCA (SFB)
1

## Slide 2: Recommandations relatives à la technique des voiles par passes Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Coordination préalable nécessaire :
bureau études BA (plans EXE)
- entreprise VPP (méthodologie EXE)
Finalisation études et attendus en terme des plans d’exécution VPP :
- synthèse paroi butonnée / génie civil intérieur (planchers, poutres, poteaux, voiles, fondations)
> Vue développée en élévation paroi
> Vues en plan horizontal ouvrages infrastructure
> Coupes caractéristiques (existants / paroi butonnée / infrastructure intérieure)
- compatibilité ouvrages provisoires / définitifs (implantation, interaction, phasage) ;
- adaptation méthodologie et plans d’exécution ;

## Slide 3
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Vue en plan VPP :
– butons / voiles int./fondations
Vue en élévation VPP :
- butons / planchers /fondations
Coupe VPP :
– TN /existants/butons / planchers / voiles intérieurs / fondations
Synthèse ouvrages :

## Slide 4
Phasage générique enchaînement tâches à réaliser dans la journée
Epaisseur courante voiles : 20 à 30cm
Côté terre
Limite de propriété
Butonnage
Butonnage
Piochage en biseau
Piochage en biseau
Piochage en biseau
Ouverture passe avec profilage soigné front excavé
Piochage joints et dégagement armatures en attente
Mise en place système de drainage
Mise en place armatures
Projection béton contre terres sur la surface de la passe jusqu’àu ferraillage côté intrados
Mise en place butonnage « provisoire »
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Mode opératoire exécution d’une passe :

## Slide 5
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Exécution d’une ceinture :
Plusieurs passes réalisées en alternance au même niveau pour constituer une ceinture
Ouverture différée (48h) des passes secondaires alternées après montée suffisante en résistance du béton des passes adjacentes primaires déjà réalisées
Ceinture terminée lorsque
Le voile a atteint son épaisseur nominale
Les corbeaux prévus sont réalisés
Le système de butonnage dit « provisoire » ou « définitif » est en place
Le fonctionnement du système de drainage a été vérifié
L’instrumentation a été mise en place au niveau de la ceinture
2. Voile butonné :
buton définitif (première ceinture)
buton provisoire (deuxième ceinture)
1. Calage ferraillage avant projection du béton
1
2

## Slide 6
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Terrassement associé :
Préterrassement
1 ou 2 ceintures à l’abri d’une banquette périmétrique
normale
Banquette
inversée
environnement dégagé
Phasage terrassement
plateforme travail largeur >4m
suit le phasage exécution VPP
2 exemples (annexe 4)
meilleure stabilité

## Slide 7
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Définition d’une phase :
  ceinture en cours d’exécution
  ordre (pianotage) passes concernées
  tâches réalisées
  méthode d’exécution (banquette, semelle, butonnage)
Réception lot :
  Voile fondé sur sa semelle définitive
  Butonnage définitif en place
  Terrassement achevé en FdF

## Slide 8
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Dispositions constructives :
Système de butonnage
Buton mis en place au niveau de son corbeau puis en pieds sur sa semelle de fondation
Semelle préfabriquée ou bétonnée pleine fouille
Serrage du buton
      - (1) par coins (au niveau du corbeau)
      ou
      - (2) par le godet de la pelle (en pied du buton contre sa semelle de fondation)
Tout butonnage commencé doit être terminé avant de réaliser la passe suivante
2
1

## Slide 9
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Dispositions constructives :
Système de drainage
Drainage toujours nécessaire en phase provisoire :
  - recommander des barbacanes F6 cm tous les 10m2 de voile projeté
- prévoir des bandes drainantes (taux de couverture limité à 50% ) à l’arrière du voile (à partir de 50cm sous le TN)
            Drainage souvent utile en service
Sol en place
Fixation en tête
Bande drainante équipée de couche filtrante sur
les 2 faces
Partie en attente
(ceinture suivante)
≈ 50cm
Drainage vertical par bandes drainantes à l’arrière du voile

## Slide 10
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Dispositions constructives
Collecte et évacuation eaux infiltrées
Collecte par barbacanes, cunettes, rigoles, drains collecteurs, tapis drainant, fosse rétention ;
Canalisation vers un exutoire
Exutoire assuré par infiltration ou par relevage (réseau d’assainissement urbain)
Barbacane connectée au drainage vertical

## Slide 11
Recommandations relatives à la technique des voiles par passes
Chapitre 4 – Mode opératoire et dispositions constructives Voiles Par Passes (VPP)
Journée Scientifique et Technique
8 Fevrier 2024
Dispositions constructives :
Formulation béton projeté
Fabrication béton projeté
Nature, dosage et classe de résistance du ciment utilisé
Nature, granulométrie et fuseau des granulats employés
Classe de résistance du béton (C25 à C40)
Classes d’exposition (NF EN 206/CN) inapplicables directement
Matériau malaxé par voie sèche en centrale béton NF
Fabrication sur chantier (eau de gâchage rajoutée à la lance)