CFMS Séance technique du 24 avril 2002

Recommandations sur la consistance minimale des investigations géotechniques

Etat d’avancement par J. LE GUERNIC (SOGEO EXPERT), animateur de la Commision

### USG COMMISSION N°4

### MODULE N°1 – FONDATIONS SUPERFICIELLES & PROFONDES

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |
| --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| La nature des investigations sera choisie de manière à obtenir : Les paramètres de rupture des différentes formations rencon-trées. Leurs paramètres de déformabilité. D'autres paramètres dont le caractère ressortirait de l'en-quête documentaire et visuelle (gonflement, retrait, liquéfac-tion, agressivité, etc…). Une bonne connaissance de la ZIG en particulier l'eau, les mitoyens et des cavités. | Toute étude des fondations devra faite appel : à la reconnaissance directe du sous-sol : géologie fouilles à la pelle et/ou sondage géologique carotté et/ou forage destructif à la détermination des carac-téristiques géotechniques in situ et laboratoire. | Fondations superficielles : 3 fois la largeur de la fondation avec un minimum de 5 m sous le niveau d'assise Fondations profondes 7 fois la largeur de la fondation avec un minimum de 5 mètres sous la pointe des pieux ou des inclu-sions Semi-profondes : 3 fois la largeur de la fondation avec un minimum de 5 m sous le niveau d'assise Radier et amélioration des sols | Bât. Bureaux et habitation (Sur-face au sol S > 50 m2). Un point de reconnaissance tous les 250 m2 avec 1 minimum de 3 points ( Distance maximale : 25 m Bâtiments industriels 1 point de reconnaissance tous les 500 m2 avec un minimum de 3 points. ( Distance maximale : 40 m Génie Civil Ouvrage d'une grande variété ( Distance maximale : 15 m Lotissement 1/1.000 m2 |

- Les Règles de conception, de réalisation et de contrôle de ces ouvrages sont repris par les Normes….

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°2 – DALLAGES

- Définir géométrie

- Connaître : - surface S

- sollicitation ((

- tolérance w

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |
| --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| Définir les conditions de réali-sation d'une plateforme desti-née à recevoir un dallage. Sous une sollicitation connue étudier la déformabilité : de surface de profondeur du support naturel | Sondages superficiels Identification routière GTR Analyses physiochimiques Pénétromètre Pressiomètre Oedomètre | 2 mètres minimum par rapport au Sol Fini et/ou sol initial. Sondages profonds jusqu'au toit de l'horizon peu compres-sible. | 1 sondage pour 500 m2 avec un minimum de 3. 1 sondage profond pour 2.500 m2 avec un minimum de 1. Au-delà de 30 sondages, maille élargie avec un minimum de 1/5.000 m2. |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°3 – SOUTENEMENTS

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |
| --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| Déterminer la géologie du sous-sol et les conditions hydrogéologiques du site. Définir la cohésion et l'angle de frottement Connaître les coefficients de réaction K. Déterminer les paramètres d'ancrage. | Sondage carotté obligatoire à partir d'un soutènement de 5 m de hauteur, à l'exception de sols de type granulaire où les sondages pressiométriques seront privilégiés. et/ou Pénétromètres. Pressiomètres tous les mètres. Laboratoire (CR – Trx - ( etc…). Piézomètres. Phicomètre. | Pour les fondations : 3 fois la largeur de la semelle avec un minimum de 5 m sous le niveau de fondation retenu En arrière du mur : Pour les ouvrages auto-stables : Jusqu'à la base de la fondation Pour parois ancrées : Au minimum jusqu'à la base prévisionnelle des ancrages (se reporter aux conditions de stabilité des grands glissements). Pour la stabilité au glissement : Voir le module "Stabilité des talus" Pour les piézomètres : Se reporter au module des Eaux. | 1 profil de 3 sondages au mini-mum tous les 25 mètres linéaires. 2 profils au minimum pour les ouvrages d'un linéaire supé-rieur ou égal à 15 m. |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°4 – EAUX SOUTERRAINES

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |
| --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| Déterminer les conditions hydrogéologiques d'un site : (Piézométrie (Perméabilité (Agressivité | Archives. Piézomètres, capteur de pression interstitielle (CPI). Mesures de K. Relevés de terrains (puits). Analyses chimiques. Essais pompages. Suivis saisonniers. | 5 mètres dans l'aquifère. 5 mètres par rapport au point bas du bâtiment. | 1 piézomètre minimum. 3 si recherche de gradient. |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°5A – TERRASSEMENTS/DEBLAI

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |
| --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| Mode d'extraction | Etude géologique (structure). Géophysique. Laboratoire Rc E | Hauteur terrassement. | Fonction de la géologie. - 1/5.000 m2 au niveau TN. |
| Stabilité talus. | Cf MODULE N°6 |
| Réemploi des matériaux | Echantillons représentatifs (pelle mécanique – beneto). Identification GTR. Teneur en eau wn | Cote fond de forme. | 1/2.500m2 1/2.500m2 1 pour 0,50 ml dans chaque sondage |
| Portance plateforme. PFn | Sondage (pour prélèvements remaniés représentatifs). Identification GTR. | 2 m/PF 2 m/PF | 1.000 m2 avec un minimum de 3. 2 échantillons minimum par nature géologique par ha. |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°5B – TERRASSEMENTS/REMBLAI

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |
| --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| Condition de mise en œuvre (cf 5A3). Stabilité (cf 6). Tassement support. | Sondage géologique. Forages pressiométriques. Essais scissométriques. Essais de laboratoire. GTR Phicomètre. Oedomètre. Pénétromètre densitographe PDG. | Jusqu'au toit de l'horizon non compressible. | 1/ 2.500 m2 |

29 Novembre 2001

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°6 – STABILITE

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |
| --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| 1- Pentes géologie eaux souterraines caractéristiques c, (, ( | Enquête * ZIG (périmètre) * Topographie Pressiomètre Sondages + EI Photo aérienne Laboratoire Phicométrie Piézométrie | - 5 ml au-dessous des surfaces potentielles de glissement ou substratum rocheux | 3 s/profil 2 profils 1 profil/20 ml |
| 2- Falaise | ZIG Analyse structurale Photo (stéréo) Sondages verticaux Horizontaux Laboratoire Rc/Rt | Bloc altération + 2 m 5 ml minimum | environnement quinconce |
| 3- Cavités a) Stabilité interne b) Terrains souscavés | ZIG Topographie TN Géométrie, des cavités Carottage ciel Carottage pilier Labo Rc/Rt WD estimatif Géophysique Caméra | - 5 ml sous anomalie | 1/1.000 m2 - minimum 1/2.500m2 |
| Cf Instructions des carrières |  |  |  |

USG COMMISSION N°4

### MODULE N°7 – PLATEFORME

| OBJECTIFS | RECONNAISSANCES |
| --- | --- |
|  | NATURE DES INVESTIGATIONS | PROFONDEUR | MAILLE |
| Définition condition de réalisation PFn Déformation des couches su-perficielles Proposer Recommandations Amélioration des sols | Sondage superficiels Sondages tarières GTR Physicochimique Piézomètre | 2 ml sous fondation de forme | 1/50 ml 1/500 m2 |

29 Novembre 2001